## Slide 1: Лекция 4. Информационно-логические основы вычислительной техники (продолжение)
4. Основные понятия и законы алгебры логики
4.1. Основные определения алгебры логики
4.2. Связь между алгеброй логики и двоичным кодированием
4.3. Элементарные логические функции и логические элементы
4.4. Произвольные логические функции – ДНФ и КНФ

## Slide 2: 4.1. Основные понятия и законы алгебры логики
Алгебра логики – определенная часть математической логики, называемая исчислением высказываний.
Высказывание – утверждение, которое может быть истинным («да») или ложным («нет»). Одно и то же высказывание не может быть одновременно истинным и ложным. Поэтому в алгебре логики рассматриваются только 2 значения высказываний:
истинное (ему ставится в соответствие значение 1);
ложное (ему ставится в соответствие значение 0).
Логические переменные величины и функции от них, которые могут принимать только 2 значения – 0 и 1, называются логическими или булевскими переменными и функциями. Значение логической функции зависит от конкретного сочетания значений всех ее n аргументов - набора аргументов.
Логическая функция от n двоичных аргументов полностью определяется таблицей истинности. Таблица истинности - это таблица, в которую записаны значения логической функции для каждого из 2n наборов аргументов на входе. Для того чтобы полностью определить логическую функцию, достаточно перечислить либо все наборы, при которых эта функция принимает значения, равные 1, либо все наборы, при которых эта функция принимает значения, равные 0.

## Slide 3: 4.2. Связь между алгеброй логики и двоичным кодированием
Математический аппарат алгебры логики очень удобен для описания того, как функционируют аппаратные средства компьютера, поскольку основной системой счисления, с которой работает компьютер, является двоичная система счисления, в которой используются только цифры 1 и 0.
Данные и команды в компьютере представляются в виде двоичных последовательностей различной структуры и длины. Существуют различные физические способы кодирования двоичной информации. В электронных устройствах компьютера двоичные единицы чаще всего кодируются более высоким уровнем напряжения, чем двоичные нули, например, как показано на рисунке
Логический элемент компьютера – это часть электронной логической схемы, которая реализует элементарную логическую функцию.
Простейшими логическими элементами компьютеров являются электронные схемы «И», «ИЛИ», «НЕ», «И–НЕ», «ИЛИ–НЕ». Каждый логический элемент имеет свое условное обозначение, которое выражает его логическую функцию, но не указывает на то, какая именно электронная схема в нем реализована. Это упрощает запись и понимание сложных логических схем.
Работу логических элементов, как и логических функций, описывают с помощью таблиц истинности.

## Slide 4: 4.3. Элементарные логические функции и логические элементы
Функция отрицания и логический элемент «НЕ»
X | F
0 | 1
1 | 0
Логический элемент «НЕ» (инвертор) реализует операцию отрицания. Если на входе этого логического элемента 0, то на выходе 1, а когда на входе 1, на выходе 0.
Условное обозначение инвертора на структурных схемах приведено на рисунке.

## Slide 5: 4.3. Элементарные логические функции и логические элементы
Функция логического умножения и логический элемент «И»
Функцией логического умножения n аргументов называется логическая функция, которая принимает значение 1 только в том случае, когда все аргументы равны 1, а 0– во всех остальных случаях.
Функцию логического умножения называют также конъюнкцией или функцией И.
Запись логической функции И: F=XΛY ; F=X&Y ; F=XY,
где знаки «Λ», «&», «.» – знаки, обозначающие операцию логического умножения. Все варианты записи равнозначны.
Элементарная функция логического умножения зависит от двух аргументов и описывается следующей таблицей истинности:
X | Y | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Логический элемент «И» реализует конъюнкцию двух или более логических значений. Условное обозначение на структурных схемах конъюнкции с двумя входами представлено на рисунке.

## Slide 6: 4.3. Элементарные логические функции и логические элементы
Функция логического сложения и логический элемент «ИЛИ»
Функцией логического сложения n аргументов называется логическая функция, которая принимает значение 0 только в том случае, когда все аргументы равны 0 (т.е. при наборе n нулей), и 1 во всех остальных случаях (т.е. когда хотя бы один аргумент равен 1).
Функцию логического сложения называют также дизъюнкцией или логической функцией ИЛИ.
Запись логической функции ИЛИ: F=XVY ; F=X+Y, где знаки «V», «+» обозначают операцию логического сложения.
Элементарная дизъюнкция зависит от двух аргументов и описывается следующей таблицей истинности:
X | Y | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Логический элемент «ИЛИ» реализует дизъюнкцию двух или более логических значений. Когда хотя бы на одном входе элемента «ИЛИ» будет единица, на её выходе также будет единица. Условное обозначение на структурных схемах логического элемента «ИЛИ» с двумя входами представлено на рисунке

## Slide 7: 4.3. Элементарные логические функции и логические элементы
Функция отрицания от логического умножения и логический элемент «И-НЕ»
Функция отрицания от логического умножения принимает значение 0, когда все аргументы равны 1, и 1 – во всех остальных случаях.
Запись логической функции:
Логический элемент «И–НЕ» состоит из элемента «И» и инвертора и осуществляет отрицание результата функции И. Условное обозначение на структурных схемах логического элемента «И–НЕ» с двумя входами представлено на рисунке.
X | Y | F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 8: 4.3. Элементарные логические функции и логические элементы
Функция отрицания от логического сложения и логический элемент «ИЛИ-НЕ»
Функция отрицания от логического сложения принимает значение 1, когда все аргументы равны 0, и значение 0 – во всех остальных случаях.
Запись логической функции:
X | Y | F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
Логический элемент «ИЛИ–НЕ» состоит из элемента «ИЛИ» и инвертора и осуществляет отрицание результата логической функции «ИЛИ». Условное обозначение на структурных схемах логического элемента «ИЛИ–НЕ» с двумя входами представлено на рисунке.

## Slide 9: 4.4. Произвольные логические функции – ДНФ и КНФ
Логические функции, представляющие собой дизъюнкции отдельных членов, каждый из которых есть в свою очередь некоторая функция, содержащая только конъюнкции и инверсии, называются логическими функциями дизъюнктивной формы.

## Slide 10: 4.4. Произвольные логические функции – ДНФ и КНФ
Логические функции, представляющие собой конъюнкции отдельных членов, каждый из которых есть в свою очередь некоторая функция, содержащая только дизъюнкции и инверсии, называются логическими функциями конъюнктивной формы.
Логические функции конъюнктивной формы, в которых инверсия применяется лишь непосредственно к аргументам, но не к более сложным функциям, называются нормальными конъюнктивными функциями.